## Slide 1
矩形平顶 DOE 光束整形
从解析初始相位到迭代优化
组会汇报 · Point2P
2026 年 6 月
Point2P DOE 光束整形组会汇报
01

## Slide 2
项目目标
把输入高斯光束整形成焦平面上的矩形平顶光斑。
输入：532 nm 高斯激光，经 SLM / DOE 调制后进入傅里叶透镜。
目标：焦平面 50% 全宽约 330 × 120 μm 的矩形平顶。
正式管线采用 6 mm 入射光斑、15 mm 通光孔径、2048 × 2048 计算网格。
330 × 120 μm
目标尺寸
50% full width
f = 429 mm
傅里叶透镜
正式光路参数
6 mm
入射光斑
1/e² 直径
Point2P DOE 光束整形组会汇报
02

## Slide 3
为什么需要相位设计
DOE 只改变相位，但焦平面强度由传播后的复振幅决定。
输入高斯光束
>
SLM / DOE
加载相位 φ(x,y)
>
傅里叶透镜
f = 429 mm
>
焦平面强度
I = |FFT(E)|²
Point2P DOE 光束整形组会汇报
03

## Slide 4
Romero-Dickey 的基本思想
先用解析方法给出接近目标的初始相位。
在菲涅尔近似下，用能量守恒建立输入高斯与输出平顶之间的映射。
稳相法给出一维相位；二维矩形目标可以写成 x、y 两个方向的可分离相位。
Romero-Dickey 初始相位 phase0
Point2P DOE 光束整形组会汇报
04

## Slide 5
β 参数的作用
β 用来判断解析相位近似是否足够。
β 越大，解析近似通常越接近几何光学结果。
本项目 β_y = 3.30，短轴方向仍需要迭代修正。
β_x = 9.06
x 方向
长轴方向
β_y = 3.30
y 方向
限制方向
因此，β 用来解释解析初值之后为什么仍需优化。
Point2P DOE 光束整形组会汇报
05

## Slide 6
初始相位不是最终答案
解析相位提供热启动，但焦平面平台仍有非均匀性。
phase0 相位
phase0 对应的初始焦斑
初始相位保留明确的物理结构，适合作为迭代起点。
焦斑已经接近矩形，但平顶区仍有波纹和边缘误差。
后续 RTAD / MRAF / WGS 只是在这个物理起点上继续修正。
Point2P DOE 光束整形组会汇报
06

## Slide 7
RTAD 目标函数
用平滑边缘降低硬边目标带来的高频成分。
RTAD 目标强度
升余弦边缘剖面
本项目采用截断 RTAD：只约束 I ≥ exp(-2) ≈ 13.5% 的信号区。
Point2P DOE 光束整形组会汇报
07

## Slide 8
区域划分与 MRAF
把焦平面分成约束区和自由区，避免过强的背景约束。
flat / signal / free / background 区域
Point2P DOE 光束整形组会汇报
08

## Slide 9
WGS 权重反馈
只在平顶核心区更新权重，用局部反馈改善均匀性。
最终 WGS 权重分布
w = clip(w, 0.5, 2.0)
w ← w / mean(w)
局部偏暗的位置提高目标权重。
局部偏亮的位置降低目标权重。
边缘区、自由区和背景区不参与权重更新。
Point2P DOE 光束整形组会汇报
09

## Slide 10
最终优化流程
整个流程从解析初值出发，再逐步加入目标平滑和局部反馈。
Romero-Dickey
phase0
>
RTAD
平滑目标
>
MRAF
区域投影
>
WGS
权重反馈
>
refined
phase
Point2P DOE 光束整形组会汇报
10

## Slide 11
优化前后对比
WGS 优化后，矩形区域内的强度分布更接近平顶。
优化前：phase0 焦斑
WGS
200 iter
>
优化后：refined 焦斑
这里重点看平顶区域的均匀性，而不是只看轮廓是否像矩形。
Point2P DOE 光束整形组会汇报
11

## Slide 12
结果验证
中心剖面和指标用于确认尺寸与平台均匀性。
x / y 中心剖面对比
1.86%
RMS 非均匀性
mask_flat 内
330.2 / 123.6 μm
size50 x / y
目标 330 / 120 μm
92.5%
e^-2 效率
13.5% 轮廓内
Point2P DOE 光束整形组会汇报
12

## Slide 13
小结与实验注意点
方法上先建立物理初值，再用受控的迭代修正平顶区。
不强压远背景：背景约束过强会牵制平台均匀性。
直接 flat-local WGS：本项目中不需要单独的 MRAF 预热阶段。
SLM 相位转换要做复振幅插值：先插值 exp(iφ)，再取相位。
实验排查可从离焦、光束偏移和椭圆度入手；容差分析作为后续对光路误差的辅助判断。
最终目标不是只得到一张图，而是得到一条能解释、能复现、能上实验的 DOE 设计流程。
Point2P DOE 光束整形组会汇报
13