## Slide 1
矩形平顶 DOE 光束整形
—— 从设计到容差评估
基于 Romero-Dickey 点对点法 + RTAD 目标 + WGS 优化
2026 年 5 月

## Slide 2
项目目标
设计一片衍射光学元件（DOE），将 532nm 高斯激光束整形成焦平面上的矩形平顶光斑。
参数 | 符号 | 值
激光波长 | λ | 532 nm
入射光斑 (1/e² 强度直径) | 2w₀ | 5 mm
傅里叶透镜焦距 | f | 429 mm
通光孔径 (直径) | D | 15 mm
目标光斑 (50% 全宽) | W₅₀ × H₅₀ | 330 × 120 μm
计算网格 | N × N | 2048 × 2048
焦面采样 | dx_focal | 2.5 μm/pixel
Romero-Dickey βₓ / βⵧ | β | 9.06 / 3.30
核心流程： Point2P 初始相位 → WGS 迭代优化 → 真实光路容差评估

## Slide 3
物理基础 ① — Romero-Dickey 点对点法
Romero & Dickey, "Lossless laser beam shaping," J. Opt. Soc. Am. A, 13(4), 751–760 (1996)
• 菲涅尔近似下，用稳相法 (stationary phase) 解析求解高斯→平顶的 DOE 相位分布
• 解的质量由无量纲参数 β 决定：
• β 越大 → 几何光学近似越精确，平顶边缘越陡峭（裙边宽度 ∝ 1/β⁰·⁹）
• β < 6/π ≈ 1.91 时无合理的平顶解（不确定性关系限制）
参数 | 符号 | 值 | 说明
输入 1/e 幅度半径 | rᵢ | 1.768 mm | = (5mm/2) / √2
x 方向输出尺度 | Roₓ | 186.2 μm | 330 μm / √π
y 方向输出尺度 | Roⵧ | 67.7 μm | 120 μm / √π
x 方向 β | βₓ | 9.06 | 正常
y 方向 β | βⵧ | 3.30 | 限制方向 (βⵧ < βₓ)

## Slide 4
物理基础 ① — Romero-Dickey 相位公式
• 可分离假设: φ(x,y) = φₓ(x) + φⵧ(y)，x 和 y 方向独立求解
一维无纲量相位 (xi = x / rᵢ)：
其中 erf(ξ) 为误差函数: erf(ξ) = (2/√π) ∫₀^ξ exp(-t²) dt
二维可分离相位：
• 该相位为解析解，无需迭代，直接给出接近目标能量分布的初始相位 (phase0)

## Slide 5
物理基础 ① — 离焦与偏移敏感度 (Romero-Dickey)
• Romero & Dickey 在论文中也推导了系统误差的敏感度分析，本项目在真实光路模拟中独立验证
轴向离焦 (dz)：
离焦参数 g = dz · rᵢ² / (2 · Ro · f)
• g > 0 (焦点后): 形成焦散线 (caustic)，强度出现超越峰
• g < 0 (焦点前): 裙边宽度增加 Δa ≈ 3.88g − 3.53g²
• 远离裙边区: 当 g ≪ 1 时影响可忽略
• 裙边区内: 需要 β·g ≪ 1 才能保证影响可忽略
横向偏移 (d)：
引入线性相位斜率，强度轮廓变为 |G(a)|² = 1 + 2·d·a
• 截断效应: 当入射光束被孔径截断时，裙边振荡幅度受限于 exp(-ξ₀²/2) · √(2β/π)
• 此分析与本项目第二阶段的容差评估互补验证

## Slide 6
物理基础 ② — RTAD 目标函数
Chen et al., "...high uniformity flat-top beams by RTAD," Optics & Laser Technology, 186, 112776 (2025)
• 问题: 传统平顶目标使用陡峭几何边界 → FFT 迭代产生频谱泄露 (Gibbs 现象) → 散斑噪声
• 方案: 在平顶区与背景之间引入升余弦 (raised-cosine) 下降边缘
升余弦边缘函数 C(u)：
二维可分离目标强度:
• a₀ = a₅₀ − Δx, a₁ = a₅₀ + Δx (默认 Δx=15μm, Δy=8μm)
• 文献报告: 仿真均匀性 98.8%, 实验 91.0%, 显著优于传统几何目标法

## Slide 7
物理基础 ② — 截断 RTAD 约束模式
传统 RTAD: 约束所有 I_full > 0 的像素 → 包含极低强度尾迹 → 过度约束
本项目: 截断 RTAD (truncated RTAD) — 只约束强度足够高的区域
• release_level = exp(−2) ≈ 13.5% (1/e² 强度水平)
焦平面区域划分:
区域 | 定义 | 投影方式
mask_flat | ¦x¦≤a₀ ∩ ¦y¦≤b₀ (纯平顶) | WGS 权重反馈, 跟踪均匀性
mask_signal | I_full ≥ 13.5% OR mask_flat | 强制目标振幅约束
mask_free | 保护窗口内非信号区 | MRAF 自由区 (mraf_factor·E)
mask_bg | 以上之外的全部 | 远背景 (bg_factor·E, bg→1.0=不约束)
• 优点: 低强度尾迹进入自由区，不被强制约束 → 保留物理旁瓣/光晕，避免过度平滑
• mask_flat 是纯平顶区 (无边缘过渡)，RMS 均匀性仅在此区域计算

## Slide 8
物理基础 ③ — WGS 优化算法
Alsaka et al., Applied Physics B, 128, 137 (2022) | 算法参考: slmsuite v0.4.1
迭代框架 (GS → MRAF → WGS):
• ① 前向 FFT: DOE 面复振幅 → 焦面复振幅
• ② 输出面振幅投影 (MRAF): 信号区→目标振幅, 自由区→保留, 背景→弱衰减
• ③ 逆向 FFT: 焦面 → DOE 面, 提取新相位
• ④ WGS 权重更新: 根据当前焦面振幅在 mask_flat 内自适应调整目标权重
MRAF 输出面投影:
WGS 权重反馈 (仅在 mask_flat 内更新):
• 权重仅更新 mask_flat; 边缘、自由区、背景保持权重 1.0

## Slide 9
物理基础 ③ — 优化策略与基线结果
最终优化流程: phase0 (Point2P) → direct flat-local WGS (不经 MRAF 预热)
核心经验:
• ★ 不约束远背景 (bg_factor→1.0) 是最大的单项改进 — 平台均匀性和剖面显著改善
• ★ 直接 WGS 优于 MRAF-only (均匀性 80%→95%) 和 MRAF→WGS 混合
• ★ release_level 在 5~13.5% 范围内影响很小; 反馈指数 0.5 以上饱和
最终工作基线参数:
参数 | 值
method | wgs (不经过 MRAF)
strategy | flat_local (2D 局部反馈)
iterations | 200
feedback_exponent | 0.8
weight range | [0.5, 2.0]
mraf_factor (自由区) | 0.8
bg_factor (远背景) | 1.0 (实质不约束)
release_level | 0.135 (exp(-2))
RMS 非均匀性 = 1.86% | e⁻² 衍射效率 = 92.5% | size50 = 330.2 × 123.6 μm

## Slide 10
真实光路容差评估 — 固定 DOE 相位，模拟误差感度
目标: 评估已设计好的 DOE 在真实光路条件下的鲁棒性，指导实验反向纠错
误差类型 | 参数 | 物理含义
离焦 (defocus) | defocus_mm | 观察面偏离焦平面 ±2mm
光束偏移 (offset) | offset_x/y_mm | 光斑偏离 DOE 中心 ±0.5mm
光束尺寸 (beam size) | diameter_1e2_mm | 入射 1/e² 直径偏差 3.5~6.5mm
发散/会聚 (divergence) | divergence_edge_mrad | DOE 面波前曲率 ±0.5mrad
倾角 (pointing) | pointing_shift_x/y_um | 整束倾斜 → 焦斑平移 ±100μm
通光孔径 (aperture) | clear_aperture_mm | 有效通光区域 10~15mm
椭圆度 (ellipticity) | Dx / Dy | x/y 光斑尺寸不一致
每种误差独立扫描 (mild + stress)，双参数组合扫描用于定位耦合效应

## Slide 11
5 种典型光斑误差 — 根因拟合结果
# | 问题现象 | 根因 | 物理机制
① | 长边中间内凹 | 椭圆度 Dx > Dy | x 方向过度照明 → 抢走长边中心处 y 向能量
② | 长边能量缺失 + 短边倾斜 | beam_offset (x+y 复合偏移) | 光斑偏离中心造成不对称照明
③ | 四条边都向内凹 | 负离焦 + 光斑偏大 (≥5.5mm) | 观察面在焦点前 + 扩束过大 → 四边对称内缩
④ | 能量上下聚集 | beam_size (光束尺寸偏差) | 入射光斑尺寸改变有效照明轮廓
⑤ | 长宽比不对 | 待进一步分析 | 可能与椭圆度/发散角组合相关
容差量级参考 (RMS<5%) — 发散角 ~±0.005mrad | 离焦 ~±0.75mm | 偏移 ~±0.2mm | 椭圆度 <0.2mm

## Slide 12
项目架构
Point2P/
├── initial_phase_generation/ [MATLAB] Romero-Dickey 初始相位生成 (已冻结)
│ └── generate_initial_phase.m 核心: 稳相法解析相位, 输出 phase0.mat
│
├── rtad_mraf_gs_python/ [Python] MRAF/WGS 迭代优化
│ ├── src/mraf_gs.py 核心: GS/MRAF/WGS 精化循环
│ ├── src/rtad_target.py RTAD 升余弦矩形目标构建
│ ├── src/propagation.py FFT 传播 + 高斯入射场生成
│ └── run_rtad_mraf_gs_case.py CLI 入口
│
├── real_world_simulation/ [Python] 真实光路容差评估
│ ├── src/field_models.py 真实入射场建模 (偏移/发散/倾角等)
│ ├── src/propagation.py 传播 + 角谱法离焦
│ ├── src/metrics.py 诊断指标 (size50/13.5/90, RMS, e²)
│ └── run_real_world_sweep.py CLI 扫描入口
│
├── result_diagnostics/ [MATLAB] 焦平面诊断 (备用)
├── target/ [MATLAB] RTAD 目标生成 (备用)
└── text/ 参考文献 (×4)

## Slide 13
总结
• Point2P 初始相位: Romero-Dickey 解析解提供接近目标能量分布的物理初值 (βₓ=9.06, βⵧ=3.30)
• RTAD 目标函数: 升余弦下降边缘有效抑制 FFT 频谱泄露; 截断约束保留物理旁瓣结构
• WGS 优化: 直接 flat-local WGS, 不约束远背景 (bg_factor→1.0) 是最大单项改进
• 最终结果: RMS 非均匀性 = 1.86%, e⁻² 衍射效率 = 92.5%
• 容差分析: 揭示 5 类光斑误差的根因，可用于实验反向纠错 (光斑形态 → 误差参数)
关键容差 — 发散角 ~±0.005 mrad (极敏感) | 离焦 ~±0.75 mm | 偏移 ~±0.2 mm

## Slide 14
参考文献
[1] Romero, L.A. & Dickey, F.M.
"Lossless laser beam shaping." J. Opt. Soc. Am. A, 13(4), 751–760 (1996).
→ 初始相位理论基础: 稳相法解析求解高斯→平顶 DOE 相位
[2] Chen, W. et al.
"Generation of high uniformity flat-top beams by reconstructing
the amplitude distribution at descending edges."
Optics & Laser Technology, 186, 112776 (2025).
→ RTAD 目标函数: 升余弦下降边缘替代陡峭几何边界
[3] Alsaka, D.Y. et al.
"Dynamic flat-topped laser beam shaping method using mixed region
amplitude freedom algorithm." Applied Physics B, 128, 137 (2022).
→ MRAF/WGS 算法: 混合区域振幅自由 + 自适应权重反馈
[4] Zhang, C. et al.
"Optimized holographic femtosecond laser patterning method towards
rapid integration of high-quality functional devices in microchannels."
Scientific Reports, 6, 33281 (2016).
→ MRAF 在飞秒激光微加工中的应用
[5] slmsuite v0.4.1 — github.com/slmsuite/slmsuite
→ 算法实现参考: FFT 传播、振幅归一化、MRAF/WGS 语义